## Slide 1: Távérzékelési technológiák alkalmazása a vízgazdálkodásban
Dr. Bíró Tibor
Szent István Egyetem
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
„A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás”
2014. november 6.
Duna Palota

## Slide 2
Távérzékelés alkalmazásával két vagy háromdimenziós objektumok vizsgálhatók úgy, hogy az érzékelő eszközök nincsenek közvetlen kapcsolatban a vizsgálat tárgyával.

## Slide 3: Alkalmazási területek
Árvizek felmérése
Árvízi kockázatok térképezése, elöntések felmérése
Tervezési alapadatok szolgáltatása
Vízgyűjtők térképezése
Hullámterek felvételezése
Belvíz és belvíz-veszélyeztetettség térképezése
Csatornák teljesítőképességének vizsgálata
Talajnedvesség-mérések
Növényi vízhiány felmérése
Vízminőség-védelem
….

## Slide 4: A multiszenzoros távérzékelés elemei
Hiperspektrális légi szenzor
Légi lézerszkenner
Középformátumú digitális kamera
Termális infra légi szenzor

## Slide 5
Dunai árvíz - 2013

## Slide 6
Terület nagysága
  1 270 km2
Elvégzett feladatok:
  digitális mérőkamerás felmérés,
  légi LIDAR felmérés (kiegészítésként, az értékelhető területekről)
  kiegészítő terepi mérések
Paraméterek
  geometriai felbontás: 15 cm
  RGB és NIR színösszetétel
Légi felvételezés paraméterei
13000 db elkészült ortofelvétel!

## Slide 11: Légi LIDAR technológia
A LIDAR technológia egy repülőgép, egy lézertávmérő és a GPS navigációs rendszer házasságából született, amely egyes rendszereknél még inerciális navigációs rendszerrel is kiegészül.

## Slide 12: LIDAR felmérés
Forrás: KRF

## Slide 13
Felvételezés eredménye  pontfelhő (x,y,z koordináták)
Pontok klasszifikálása (talaj, épület, növényzet pontok)
Digitális domborzat modell (DDM) és digitális felszínmodell (DFM) generálása
Lézerszkennelt felvételek

## Slide 14: - 6-12pont/m2 - 600-1200m sávszélesség - 2 cm vertikális és horizontális pontosság - repülési sebesség: 60-75m/s
Radar adatok (SRTM) alapján készített terepmodell 3D ábrázolása
LIDAR alapján készített terepmodell 3D ábrázolása
Általános műszaki paraméterek
Notes: 14

## Slide 15
Hullámtér-térképezés

## Slide 16
Hullámtér-térképezés

## Slide 17: Lézerszkennelt adatok alkalmazása
Forrás: KRF

## Slide 18: Ortofotók és a LiDAR kombinációja

## Slide 19
Forrás: KRF

## Slide 20
A hiperspektrális technológia
Forrás: Specim

## Slide 21
Jellemző spektrumok
Erdő
Épület
Talaj
Víz

## Slide 22
Hullámtéri vegetációk térképezése

## Slide 23
Hullámtéri vegetációk térképezése

## Slide 24
Szennyezések térképezése
Forrás: Galileo Inc.

## Slide 25
Szennyezések térképezése
Forrás: Galileo Inc.

## Slide 26
Al koncentráció (Al2O3) térkép
Forrás: KRF

## Slide 27
Iszapréteg vastagság mérése
Forrás: KRF

## Slide 28
2010.10.10
Vörösiszap elöntés visszamérése
2011.09.25
RGB
RGB
CIR
CIR
Forrás: KRF
Notes: Az RGB a látható tartományban (kék,zöld,vörös) van megjelenítve, míg a CIR esetében közeli infravörös, vörös és zöld csatornákból van hamis színes felvétel

## Slide 29
A LIDAR és a hiperspektrális adatok integrálása
Forrás: KRF

## Slide 31: Vízgyűjtők digitális terepmodellje

## Slide 32
Lefolyási útvonalak számítása

## Slide 33: Borítottság felmérése

## Slide 34
Egyedi faméret és alakzat meghatározás
Legmagasabb pont magassága:
675.21m ASL
Legalacsonyabb pont magassága: 707.87m ASL
Fa magasság ~ 32.66m
Lombozat alakja ~ Convex
Lombozat kiterjedése ~ 11.55m
Notes: These points can be used in analysis directly
In this image I’ve zoomed into the points that describe a riverside tree

## Slide 35: Integrált térbeli adatok

## Slide 36
Vízállás-előrejelzés

## Slide 37: Síkvidéki terület digitális terepmodellje

## Slide 38: Termo-felvételek

## Slide 39: Töltések nedvességtartalma

## Slide 40: Köszönöm a figyelmet.