## Slide 1: Az UAV-rendszerek alkalmazásának lehetőségei az ár- és belvízvédelemben
Dr. Bíró Tibor
dékán
Szent István Egyetem
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

## Slide 2: Mentesítési feladatok támogatása
Sík- és dombvidéki vízgyűjtők felvételezése
  Domborzat
  Növényzet
  Fedőréteg (talaj)
Medrek felvételezése
  Hullámtér
  Töltések
  Műtárgyak
Elöntési modellek, kockázati térképezés
BME

## Slide 3: Védekezési feladatok támogatása
Árvízi elöntések felmérése
Belvízi elöntések felmérése
Mentett oldali szivárgások, buzgárok detektálása
Vízfelőli oldali jelenségek érzékelése (elhabolás, hullámverés)
Töltések állékonysági vizsgálata
Belvízcsatornák állapotának felmérése

## Slide 4: Távérzékelés
Távérzékelés alkalmazásával két vagy háromdimenziós objektumok és természeti képződmények vizsgálhatók úgy, hogy az érzékelő eszközök nincsenek közvetlen kapcsolatban a vizsgálat tárgyával.

## Slide 5: Szenzorok
Multispektrális
Hiperspektrális
Orto (mérő) kamera
Lidar

## Slide 6: Távérzékelési rendszerek összehasonlítása
Rendszer | Spektrális tartomány µm | Spektrális felbontás nm | Radiometriai felbontás bit | Terepi felbontás (m) | Napi teljesítmény (km2) | Visszatérési idő
Műhold - multispektrális | 0,4-8 | 50-200 | 8-11 | 0,5-1000 | országos/ régiós fedettség | 2-16 nap
Műhold - hiperspektrális | 0,4-2,5 | 5-10 | 10-11 | 80-100 | országos/ régiós fedettség | 16-18 nap
Légi - mérőkamrea | 0,4-0,9 | 50-100 | 10-12 | 0,05-0,5 | 100-1000 | igény szerinti
Légi- hiperspektrális | 0,4-2,5 | 1-10 | 10-12 | 0,5-5 | 100-1000 | igény szerinti
UAV- multispektrális | 0,4-0,9 | 50-100 | 8-11 | 0,02-0,5 | 1-5 | igény szerinti
UAV- hiperspektrális | 0,4-2,5 | 1-10 | 8-11 | 0,02-0,5 | 1-5 | igény szerinti

## Slide 7: Távérzékelési rendszerek összehasonlítása
Rendszer | Információ-tartam | Megbízhatóság | Költség
Műhold - multispektrális | **/*** | **** | *****
Műhold - hiperspektrális | **** | *** | ***
Légi - mérőkamrea | **** | ***** | ***
Légi- hiperspektrális | ***** | **** | ***
UAV- multispektrális | *** | ** | ****
UAV- hiperspektrális | **** | ** | ****
Az értékelésnél a ***** a legjobb, míg a * a legrosszabb

## Slide 8
Rendszer | Előny | Korlát/hátrány
Műhold - multispektrális | Bizonyos műholdak (MODIS) napi felvételezést készítenek. Számos ingyenesen letölthető adat. A sűrű adatfelvételezés miatt idősor alapú elemzésre is alkalmas lehet, ami hasznos lehet az aszály-monitoringra és termésbecslésre. A nagy lefedettség miatt országos elemzésre is alkalmas. | Kis terepi felbontás miatt a kis térbeli kiterjedésű objektumok vizsgálatára nem alkalmas. A nagyobb terepi felbontásúak esetében hosszabb a visszatérési idő, felhős időszakokat is érinthet. A nagyobb felbontású felvételek költségesebbek, kisebb területre nem vásárolhatóak.
Műhold -hiperspektrális | Nagy információtartam | Alacsony terepi felbontás. A multispektrálishoz képest kisebb lefedettség.
Légi – mérőkamera | Nagy pontosságú felvételezés, közhiteles adatként is alkalmazható. Kombinálható légi lézerszkenneléssel! A képpontokból pontos felszínmodell számítható. A repülési időpont rugalmasan választható. Engedélyezett eljárás. | Költséges módszer. Alacsony radiometriai felbontás, így a biofizikai változók csak korlátozottan térképezhetőek.
Légi- hiperspektrális | Nagy információtartalmú felvételek készülnek, amelyek a vegetáció biofizkai állapotának felmérésére alkalmasak. A repülési időpont rugalmasan választható. Engedélyezett eljárás. | Nagy méretű adatbázis keletkezik, amelynek feldolgozása nagy erőforrásigényű. Költséges módszer.
UAV- multispektrális | Alacsony költségű üzemeltetés. Célzottan kis területek térképezése megoldható. Nagy terepi felbontás. | Kis terület felmérésére alkalmas. Alacsony megbízhatóság (geometriai pontosság, illetve radiometriai felbontás). Az UAV engedélyezése még nem tisztázott. A hordozó eszköz lezuhanásával a kamera megsemmisülhet.
UAV- hiperspektrális | Alacsony költségű üzemeltetés. Célzottan kis területek térképezése megoldható. Nagy információtartalmú felvételek. | Kis terület felmérésére alkalmas. Alacsony geometriai pontosság. Az UAV engedélyezése még nem tisztázott. A hordozó eszköz lezuhanásával a kamera megsemmisülhet.

## Slide 9: UAV-rendszerek pontossága
Alacsony repülési magasság
Jó felbontás
Kis horizontális pontosság (méteres), de a vertikális akár 5-10 cm is lehet
Nincsenek külső referenciapontok, a képek nem illeszthetők egymáshoz,
Automatikus pontillesztési eljárás, de ekkor nagy átfedéssel kell repülni

## Slide 10: Hatótávolság –sávszélesség - biztonság
Rotoros: 100 méteres magasságnál 50 méter széles sáv felvételezhető, kb. 20 perc, nem tud siklani csak esni, visszatérés van
Merev szárnyú: pár száz méteres magasság, 200 méteres sáv, 2 óra repülési idő, 3xbiztonság: lesiklik, visszatér, ejtőernyő
Repülés:
  Láthatósági repülés
  Track alapján

## Slide 11: UAV-n alkalmazható szenzortípusok
Fotogrammetriailag értékelhető orto kamerát nem lehet rá tenni
Infra (termális)
Multispektrális és infraközeli (NIR)
Lidar (elöntéskockázat)
  a batimetrikus Lidart nem bírja el
  Nincs teljes jelalak (egyszeres visszaverődések)
Geofizikai szenzor (töltések textúrájának vizsgálata)

## Slide 12: Talajnedvesség és belvíz térképezés
horuslab.eu

## Slide 13: Töltésmenti szivárgások észlelése infra (termál) technológiával

## Slide 15: Mederbenőttség, hullámtér-térképezés hiperspektrális technikával

## Slide 16: UAV rendszerű lézerszkennelés
RIEGL RiCOPTER with VUX-SYS
RIEGL VQ-480-U
www.riegl.com

## Slide 17: Lézerszkennelt adatok alkalmazása

## Slide 18: Az UAV rendszerek alkalmazhatósága az ár- és belvízvédelemben
Mérnöki feladatok végzésére nem feltétlenül alkalmas
Döntéstámogatás
Illesztő pontokkal növelhető a pontosság
Olcsó, kis tömegű szenzorok elterjedtek
Azonnali adatkinyerésre is van lehetőség
Tetszőleges időpontban és sűrűséggel használható

## Slide 19: Köszönöm a figyelmet.